Άσκηση

Δίνεται λιθοδομή διαστάσεων 1.50x3.00x0.80m3. H θλιπτική αντοχή της λιθοδομής είναι fwk=1.0ΜPa, και η διατμητική αντοχή υπό μηδενική θλιπτική τάση είναι fvko=0.10ΜPa. Ο συντελεστής ασφαλείας λαμβάνεται ίσος με γΜ=2.00

Δίνονται:

- Η αξονική δύναμη ΝSD= -350kN από το στατικό συνδυασμό 1.35 g+1.50 q

- Η αξονική δύναμη ΝSD= -80kN, η διατμητική δύναμη VSD= 90κΝ, η εντός και εντός επιπέδου ροπή κάμψης ΜSD=45kNm και MSDU=20kNm από το σεισμικό συνδυασμό 1.00 g+ψ2 q+Ε

Ζητείται ο έλεγχος της τοιχοποιίας σύμφωνα με τον ΕC6.

Έλεγχος έναντι αξονικού φορτίου από στατικό συνδυασμό 1.35 g+1.50 q    παρ. (6.1.2)

Όπου t και l το πάχος και μήκος της λιθοδομής αντίστοιχα.

Έλεγχος έναντι διάτμησης από σεισμικό συνδυασμό 1.00 g+ψ2 q+Ε        παρ. (6.2)

Όπου fvk η διατμητική αντοχή λαμβάνοντας υπόψη το 40% της θλιπτικής τάσης    παρ. (3.6.2(5))

Έλεγχος έναντι κάμψης εντός επιπέδου από σεισμικό συνδυασμό 1.00g+ψ2q+Ε

Έλεγχος έναντι κάμψης εκτός επιπέδου από σεισμικό συνδυασμό 1.00g+ψ2q+Ε